ОГЛАВЛЕНИЕ

1	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

2	НАЗНАЧЕНИЕ	3

3	ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ (рис. 2)	4

4	ТРАНСПОРТИРОВКА	6

5	РАСПАКОВКА	6

6	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	7

7	ЭКПЛУАТАЦИЯ	7

8	РЕГУЛЯРНОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ	8

9	ТАБЛИЦА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ НЕПОЛАДОК	10

10	УПРАВЛЕНИЕ КРАНОМ	11

11	ХРАНЕНИЕ НА СКЛАДЕ	12

12	ОТПРАВКА НА ЛОМ	12

13	ПРИЕМО-СДАТОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ	12

14	СХЕМА ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ КРАНОВ 2132007 И 2132008	13

15	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ К КРАНАМ 2132007 И 2132008	14

|  | Перед введением крана в эксплуатацию необходимо прикрепить к крану прилагающиеся фирменные ярлыки производителя. В противном случае теряется право на гарантийное обслуживание, и производитель не несет ответственности за неисправности. Внимание: В случае повреждения, не читаемости или потери одного или более фирменных ярлыков производителя необходимо их заменить. |
| --- | --- |

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Данная инструкция является неотъемлемой частью продукта.

Внимательно прочтите технические требования и указания. Они содержат важные данные относительно безопасности эксплуатации и техобслуживания кранов.

Передвижной кран изготовлен в соответствии с европейской нормой CEN/TC98/WG6 N 12 E REV. 4-4/1993.

Данную инструкцию следует сохранить на случай возникновения новых вопросов!

# НАЗНАЧЕНИЕ

Передвижной кран предназначен для подъема груза. Груз можно поднимать исключительно с помощью грузового крюка. В висячем положении груз должен оставаться как можно меньше времени.  Разрешенная грузоподъемность отдельных отверстий кронштейна указана в таблице 2.2 (рис. 1).

|  | Указание: Необходимо строго соблюдать указанную грузоподъемность отдельных отверстий кронштейна. Предельно допустимый груз указан в таблице (рис.1) и на ярлыке кронштейна. |
| --- | --- |

Передвижной кран предназначен для использования только в тех целях, которые отвечают его концепции.  Использование крана в любых других целях не допускается.

Производитель не несет ответственности за неисправности, возникшие вследствие неправильного, ошибочного или недопустимого использования крана.

Не разрешается использовать передвижной кран при температуре ниже -10 °С

## Изображение и размеры (Рис. 1)

Рис. 1

## Таблица с указанием размеров и грузоподъемности

| Арт. № | В | С | F | G | H | I | J | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LMPJ10 | 2320 | 2180 | 180 | 1600 | 1740 | 980 | 840 | 450 |
| Арт. № | Макс. грузоподъемность в т | I Отверстие т / мм | II Отверстие т / мм | III Отверстие т / мм | IV Отверстие т / мм |
| LMPJ10 | 1,0 | 1,0/1170 | 0,8/1270 | 0,5/1370 | 0,3/1470 |

Примечание:

Технические данные, приведенные в таблице, являются ориентировочными; производитель оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления, за исключением изменений, связанных с правилами техники безопасности.

# ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ (рис. 2)

Техническое обслуживание крана разрешается проводить только уполномоченным специалистам.

Любые изменения крана, непредусмотренные производителем, освобождают его от ответственности за неисправности, возникшие вследствие этих изменений.

Удаление или изменение правил техники безопасности является нарушением Европейских правил техники безопасности.

Необходимо убедиться, что в процессе эксплуатации крана не возникает опасности для третьих лиц. В противном случае следует прекратить работу крана.

Необходимо убедиться, что во время работы крана вокруг поднятого груза не находятся посторонние предметы.

При возникновении сбоев в работе крана надо немедленно прекратить его эксплуатацию, и выяснить причину нарушений.

При использовании тросов или цепей для поднятия груза следует предварительно убедиться в том, что данные вспомогательные средства находятся в безупречном состоянии.

Вспомогательные средства для подъема груза необходимо закреплять на грузовом крюке с особой тщательностью.

После закрепления груза на крюке необходимо проверить защелкнут ли предохранительный язычок.

Во время передвижения крана необходимо избегать колебаний поднятого груза.

Если груз начинает качаться, необходимо немедленно остановить кран. Передвижение крана можно продолжать только тогда, когда груз перестанет раскачиваться (рис. 2).

Рис. 2

Кран можно передвигать только вручную; использование дополнительных средств транспортировки строго запрещено.

Необходимо убедиться, что поверхность, предназначенная для использования крана, является достаточно плоской для соблюдения правил безопасности. Запрещено использование крана на наклонной поверхности!

# ТРАНСПОРТИРОВКА

При транспортировке крана в упаковке необходимо соблюдать меры предосторожности, принятые для перевозки тяжелых объектов с выступающими деталями. Для транспортировки рекомендуется использовать тележки с подъемным устройством или вилочный автопогрузчик.

При укладке груза штабелями необходимо следить за тем, чтобы на не более 15 штабелей груза.

Вес крана LMPJ составляет 90 кг.

# РАСПАКОВКА

После распаковки крана необходимо визуально убедиться в том, что все детали исправны. В случае возникновения сомнений рекомендуется не использовать кран и обратиться в сервисную службу поставщика.

Необходимо проверить, имеются ли на кране ярлыки производителя. Если ярлыки производителя прилагаются к крану, их необходимо прикрепить к механизму перед введением его в эксплуатацию.

|  | Примечание: Использование крана без ярлыков производителя является нарушением Европейских правил безопасности. |
| --- | --- |

Упаковку хранить в недоступном для детей месте во избежании опасных ситуаций.

Упаковка, неспособная к биологическому расщеплению, подлежит утилизации.

Винты для сборки передвижного крана завинчены в осевые отверстия отдельных деталей.

Все детали, необходимые для упаковки передвижного крана доставляются вместе с ним; предохранительные болты для закрепления опорной основы крана находятся в кармане  стойки (5 – рис. 4), для того чтобы в упакованном виде опорная основа была расположена вертикально.

Необходимо убедиться в наличии воздушного винта (закрепленного на цилиндре); который должен быть заменен на стопорный болт после установки крана.

Рис. 3

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

При максимальной нагрузке на плоской поверхности тяговая сила крана составляет менее 400 н.

Передвижной кран приводится в действие с помощью ручного насоса. Тяговая сила, затрачиваемая на  управление ручным насосом, составляет менее 400 н.

Гидравлический конечный выключатель ограничивает движение крана вверх, а механическое блокировочное устройство движение вниз.

Насос снабжен редукционным клапаном, что позволяет предотвратить поднятие грузов более тяжелых, чем это предусмотрено производителем.

Предохранительный клапан регулирует скорость опускания в пределах нормативных показателей в независимости от  поднятого груза.

Обратный клапан обеспечивает устойчивость поднятого крана и предотвращает нежелательные колебания груза.

Предохранительное ограждение предупреждает непредусмотренный запуск механизма опускания.

# ЭКПЛУАТАЦИЯ

|  | Указание: Перед введением крана в эксплуатацию необходимо тщательно ознакомиться с данной инструкцией. |
| --- | --- |

## Подъем

- Рычаг управления (5 – рис. 4) необходимо попеременно поднимать и опускать, чтобы сохранить масляной поток в цилиндре.

- Если во время поднятия груза прекратить двигать рычаг управления, кронштейн будет заблокирован в том положении, которого он достигнет к тому моменту. Кронштейн будет зафиксирован в данном положении с помощью обратного клапана.

- Достигнув максимальной высоты, кронштейн остановится автоматически.

- Как только кронштейн достигнет максимальной высоты, необходимо прекратить двигать рычаг управления.

- После закрепления на грузовом крюке вспомогательных средств для подъема груза необходимо убедиться, что предохранительный язычок защелкнут правильно.

## Опускание

- Чтобы опустить кран, надо вращать маховик (2 – рис. 4) против часовой стрелки.

- Если отпустить маховик, кран перестанет опускаться, и маховик вернется в исходное положение.

- Скорость опускания регулируется автоматически в независимости от  поднятого груза в пределах нормативных показателей.

## Удлинение кронштейна

Существует 4 рабочих варианта длины кронштейна.

Для того, чтобы переместить передвижную часть кронштейна надо:

а) Снять предохранительный шплинт (3-рис. 4) и вынуть ось (4-рис.4).

b) Установить передвижную часть кронштейна в желаемое положение.

с) Вставить ось и зафиксировать ее при помощи предохранительного шплинта.

|  | Указание: Запрещается эксплуатация крана без использования предохранительного шплинта. |
| --- | --- |

# РЕГУЛЯРНОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

|  | Указание: Пользователю или уполномоченным лицам разрешается проводить только те работы по техобслуживанию, которые описаны в данном разделе. Любые другие работы по техобслуживанию считаются специальными, и должны осуществляться только специалистами или производителем. |
| --- | --- |

|  | Указание: Работы по техобслуживанию и очистке оборудования должны проводиться с учетом правил техники безопасности. Необходимо предварительно разгрузить кран и опустить кронштейн. |
| --- | --- |

Если кран не достигает максимальной высоты, надо добавить масло.

Для этого сначала нужно опустить кран, отвинтить на цилиндре воздушный винт и добавить масло. Применять только масло AGIP ACER 22 для гидравлических систем. По окончании процедуры привинтить воздушный винт и затянуть его до отказа.

В случае добавления чрезмерного количества масла, оно автоматически выталкивается через воздушный винт при опускании крана.

Если кронштейн никак не достигает максимальной высоты, необходимо повторить выше описанные действия.

Необходимо регулярно смазывать маслом оси и крепления кронштейна, а также оси колес.

Рукоятки и предохранительное ограждение для опускания кронштейна должны содержаться в чистоте. Необходимо регулярно чистить кран и крепления подъемного крюка.

Рис. 4

# ТАБЛИЦА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ НЕПОЛАДОК

| Нарушения | Возможные причины | Устранение неисправностей |
| --- | --- | --- |
| Низкая грузоподъемность | 1. Редукционный клапан загрязнен или неисправен. 2. Клапан для опускания груза открыт или загрязнен. 3. Повреждены прокладки цилиндра. | 1. Разобрать цилиндр и насос и послать эти детали в службу технического обслуживания поставщика. 2. Удалить клапан (2-рис.5) и очистить его, в случае неисправности обменять. 3. Разобрать цилиндр и насос и послать эти детали в службу технического обслуживания поставщика. |
| В результате работы насоса кронштейн поднимается, но потом быстро опускается. | 1. В резервуаре для масла слишком мало масла. 2. Обратный клапан загрязнен или неисправен. | 1. Добавить масла. Следовать инструкциям, данным в главе «Регулярное техобслуживание». 2. Осторожно разобрать клапан и очистить его с помощью бензина и сжатого воздуха. В случае неисправности обменять. |
| Подъемный путь крана очень короткий. | 1. Повреждены прокладки насоса. 2. В резервуаре для масла слишком мало масла. | 1. Разобрать насос и заменить прокладки (3-рис. 5). 2. Добавить масла. Следовать инструкциям, данным в главе «Регулярное техобслуживание». |
| Кронштейн не фиксируется в желаемой позиции и все время опускается. | 1. Повреждены прокладки цилиндра. 2. Клапан для опускания груза загрязнен или неисправен. | 1. Заменить прокладки цилиндра или отправить данную деталь в службу технического обслуживания поставщика. 2. Осторожно разобрать клапан (2-рис. 5) и очистить его с помощью бензина и сжатого воздуха. В случае неисправности обменять. |
| Кронштейн слишком быстро опускается. | 1. Предохранительный клапан, контролирующий скорость опускания груза повернут или неисправен. | 1. Разобрать цилиндр, снять клапан и проверить его. В случае неисправности обменять (4-рис. 5). |

Рис. 5

# УПРАВЛЕНИЕ КРАНОМ

Управление краном разрешается только уполномоченным лицам. Эксплуатация крана некомпетентными лицами, не ознакомившимися с данной инструкцией, может повлечь за собой большую опасность.

При необходимости за оригинальными запчастями следует обращаться в уполномоченные сервисные службы.

|  | УКАЗАНИЕ: Не разрешается использовать кран на наклонной или поврежденной поверхности. |
| --- | --- |

Запрещается продолжать передвижение крана, если груз начинает раскачиваться.

Допускается только ручное перемещение крана.

|  | УКАЗАНИЕ: Ремонт крана и специальные работы по техобслуживанию могут проводиться только квалифицированным персоналом. |
| --- | --- |

# ХРАНЕНИЕ НА СКЛАДЕ

Прежде чем отправить кран на склад на длительный период времени, необходимо выполнить следующее:

- очистить масляной резервуар;

- упаковать детали, которые могут быть повреждены из-за пыли.

# ОТПРАВКА НА ЛОМ

Прежде чем списать кран его необходимо привести в действие, чтобы удалить масло для гидравлических систем из цилиндра и резервуара для масла.

При демонтаже и ликвидации крана следует учитывать, что кран представляет из себя особый вид отходов, который должен быть утилизирован в соответствии с  предписаниями закона.

# ПРИЕМО-СДАТОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Прежде чем упаковать кран, необходимо провести следующие приемо-сдаточные испытания:

- проверить безупречность функционирования кронштейна и других деталей;

- проверить не повреждены ли прокладки, убедиться в отсутствии щелей;

- проверить безупречность функционирования предохранительного клапана, контролирующего скорость опускания груза, и предохранительных ограждений;

- проверить и установить редукционный клапан.

|  | Указание: Ремонт и специальные работы по техобслуживанию разрешается проводить только специалистам. |
| --- | --- |

# СХЕМА ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ КРАНА LMPJ10

Рис. 6

A) Ручной насос

B) Масляный фильтр

C) Редукционный клапан, фиксирующий кронштейн в заданной позиции

D) Предохранительный клапан, контролирующий скорость опускания груза

E) Клапан для опускания груза

F) Обратный клапан

G) Подключение манометра

H) Цилиндр

# СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ К КРАНАМ LMPJ10

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Настоящим заявляем, что данная машина на основе ее технического решения и конструкции модели, запущенной нами в производство, соответствует основным требованиям техники безопасности и здравоохранения согласно директиве ЕС.

При использовании не по назначению, а также в случае не согласованного с нами изменения конструкции машины, настоящее заявление теряет свою силу.

Название машины	Гидравлический кран-гусек

Тип машины		LMPJ.

Согласно

директиве ЕС по:		передвижным подъемным устройствам и другим

подобным установкам.

Единая директива Европейского сообщества по

Машиностроению CEN/TC g8/WG 6

N 12 E Rev. 4v. Апрель 1993