Перед эксплуатацией внимательно изучите данную
инструкцию!

Соблюдайте требования безопасности!

Сохранить документ!

НАЗНАЧЕНИЕ

Гидравлическая вилочная тележка предназначена для транспортировки (с подъемом и опусканием) грузов с помощью ручного управления.

Использование тележки предусматривает работу на ровных и устойчивых поверхностях. Тележка может использоваться для передвижения тарного груза в производственных помещениях, например, на складах, в экспедиционных помещениях и т. д., как транспортное средство для работы с паллетами, ящиками и другими паллетированными грузами.

Запрещается использовать тележку в помещениях с повышенной пожарной опасностью, а также в агрессивной среде (кроме типа НU 20-115 VАТР и HU20-115VAEP).

Тележка может эксплуатироваться при температуре от  -25 до +50 градусов С.

Разрешается изменять и оснащать дополнительными приспособлениями только при условии получения разрешения Изготовителя.

При эксплуатации необходимо обращать внимание на технические данные и инструкцию!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

Тележка должна эксплуатироваться строго в соответствии с целями и порядком работы!

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Эксплуатация и обслуживание выполняются только уполномоченным квалифицированным персоналом.

Запрещается оставлять груз в поднятом положении без присмотра.

Квалифицированным персоналом являются лица, имеющие право работы в соответствии с их образованием, опытом и знаниями, соответствующими нормам и предписаниям, и несущие ответственность за безопасность, то есть способные успешно осуществлять эксплуатацию, предвидеть возможную опасность и предотвращать ее.

Тележку допускается использовать только на плоской укрепленной поверхности.

Запрещается перевозка людей, а также нахождение в опасных зонах.

Запрещается нахождение людей под поднятым грузом.

Не допускается перегруз тележки.

Груз должен быть равномерно распределен по длине вил.

При ремонте использовать только оригинальные запчасти.

Как минимум один раз в год проводить технический осмотр и испытания при участии квалифицированных специалистов.

Результаты испытаний рекомендуется заносить в специальную ведомость.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРЫ

| Наименование |  |  | 25-115 TS | 25-11 5 TS | 25-122BTS | 25-122 BTS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Артикул |  |  | 4527100 | 4527101 | 4527102 | 4527103 |
| Грузоподъемность |  | t | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Собственный вес |  | kg | 86 | 86 | 92 | 92 |
| Материал колес спереди/сзади* |  |  | VG/PA | VG/PUR | VG/PA | VG/PUR |
| Размер передних колес |  | mm | 200x50 | 200x50 | 200x50 | 200x50 |
| Размер задних колес |  | mm | 82x70 | 82x70 | 82x70 | 82x70 |
| Число колес спереди/сзади |  |  | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
| Высота подъема | h3 | mm | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Центр тяжести | c | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Высота ручки | h14 | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Высота в нижнем положении | h13 | mm | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Общая длина | L1 | mm | 1535 | 1535 | 1605 | 1605 |
| Общая ширина | b1 | mm | 540 | 540 | 685 | 685 |
| Длина вил | I | mm | 1150 | 1150 | 1220 | 1220 |
| Ширина вил | e | mm | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Высота вил | s | mm | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Ширина несущей поверхности вил | b1 | mm | 540 | 540 | 685 | 685 |
| Расстояние между вилами | b3 | mm | 220 | 220 | 365 | 365 |
| Расстояние до поверхноcти | m1 | mm | 45 | 45 | 45 | 46 |
| Радиус поворота | Wa | mm | 1330 | 1330 | 1400 | 1400 |
| Допустимая температура окружающей среды | от -25°C до + 50C |

| Наименование |  |  | 25-115 BTS | 25-115 BTS | 25-115 ES | 25-115 TS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Артикул |  |  | 4527104 | 4527105 | 4527106 | 4527108 |
| Грузоподъемность |  | t | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Собственный вес |  | kg | 88 | 88 | 84 | 86 |
| Материал колес спереди/сзади* |  |  | VG/PA | VG/PUR | VG/PUR | PUR/PUR |
| Размер передних колес |  | mm | 200x50 | 200x50 | 200x50 | 200x50 |
| Размер задних колес |  | mm | 82x70 | 82x70 | 80x93 | 82x70 |
| Число колес спереди/сзади |  |  | 2/4 | 2/4 | 2/2 | 2/4 |
| Высота подъема | h3 | mm | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Центр тяжести | c | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Высота ручки | h14 | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Высота в нижнем положении | h13 | mm | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Общая длина | L1 | mm | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 |
| Общая ширина | b1 | mm | 685 | 685 | 540 | 540 |
| Длина вил | I | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1220 |
| Ширина вил | e | mm | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Высота вил | s | mm | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Ширина несущей поверхности вил | b1 | mm | 685 | 685 | 540 | 540 |
| Расстояние между вилами | b3 | mm | 365 | 365 | 220 | 220 |
| Расстояние до поверхноcти | m1 | mm | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Радиус поворота | Wa | mm | 1330 | 1330 | 1380 | 1330 |
| Допустимая температура окружающей среды | от -25°C до + 50C |

| Наименование |  |  | 20-115 4 DP | 30-115 TP | 25-115 QLTP | 25-115 FTP | 25-80 EP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Артикул |  |  | 4527129 | 4527128 | 4527125 | 4527124 | 4527150 |
| Грузоподъемность |  | t | 1,5**/2,0 | 3 | 2 | 2 | 2,5 |
| Собственный вес |  | kg | 84 | 95 | 84 | 84 | 67 |
| Материал колес спереди/сзади* |  |  | VG/PUR | VG/PUR | VG/PUR | PUR/PA | VG/PUR |
| Размер передних колес |  | mm | 200x50 | 200x50 | 200x50 | 180x50 | 200x50 |
| Размер задних колес |  | mm | 82x70 | 82x70 | 82x70 | 50x70 | 82x93 |
| Число колес спереди/сзади |  |  | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/2 |
| Высота подъема | h3 | mm | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Центр тяжести | c | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 |
| Высота ручки | h14 | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Высота в нижнем положении | h13 | mm | 85 | 85 | 85 | 51 | 85 |
| Общая длина | L1 | mm | 1535 | 1535 | 1535 | .1535 | 1185 |
| Общая ширина | b1 | mm | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Длина вил | I | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 800 |
| Ширина вил | e | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Высота вил | s | mm | 45 | 45 | 45 | 30 | 45 |
| Ширина несущей поверхности вил | b1 | mm | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Расстояние между вилами | b3 | mm | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Расстояние до поверхноcти | m1 | mm | 45 | 45 | 45 | 16 | 45 |
| Радиус поворота | Wa | mm | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1030 |
| Допустимая температура окружающей среды | от -25°C до + 50C |

* VG – твердая резина, РА – полиамид, PUR - полиуретан

| Наименование |  |  | 25-90 EP | 25-100 EP | 25-80 TP | 25-90 TP | 25-100 TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Артикул |  |  | 4527151 | 4527152 | 4527153 | 4527154 | 4527155 |
| Грузоподъемность |  | t | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Собственный вес |  | kg | 72 | 77 | 71 | 76 | 81 |
| Материал колес спереди/сзади* |  |  | VG/PUR | VG/PUR | VG/PUR | VG/PUR | VG/PUR |
| Размер передних колес |  | mm | 200x50 | 200x50 | 200x50 | 200x50 | 200x50 |
| Размер задних колес |  | mm | 82x93 | 82x93 | 82x70 | 82x70 | 82x70 |
| Число колес спереди/сзади |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
| Высота подъема | h3 | mm | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Центр тяжести | c | mm | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 |
| Высота ручки | h14 | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Высота в нижнем положении | h13 | mm | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Общая длина | L1 | mm | 1285 | 1385 | 1185 | 1285 | 1385 |
| Общая ширина | b1 | mm | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Длина вил | I | mm | 900 | 1000 | 800 | 900 | 1000 |
| Ширина вил | e | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Высота вил | s | mm | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Ширина несущей поверхности вил | b1 | mm | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Расстояние между вилами | b3 | mm | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Расстояние до поверхноcти | m1 | mm | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Радиус поворота | Wa | mm | 1130 | 123 | 980 | 1080 | 1180 |
| Допустимая температура окружающей среды | от -25°C до + 50C |

| Наименование |  |  | 25-130 TP | 20-150 TP | 15-180 TP | 15-200 TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Артикул |  |  | 4527160 | 4527161 | 4527162 | 4527163 |
| Грузоподъемность |  | t | 2,5 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| Собственный вес |  | kg | 96 | 106 | 116 | 126 |
| Материал колес спереди/сзади* |  |  | VG/PUR | VG/PUR | VG/PUR | VG/PUR |
| Размер передних колес |  | mm | 200x50 | 200x50 | 200x50 | 200x50 |
| Размер задних колес |  | mm | 82x70 | 82x70 | 82x70 | 82x70 |
| Число колес спереди/сзади |  |  | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
| Высота подъема | h3 | mm | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Центр тяжести | c | mm | 650 | 600 | 600 | 600 |
| Высота ручки | h14 | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Высота в нижнем положении | h13 | mm | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Общая длина | L1 | mm | 1685 | 1885 | 2185 | 2385 |
| Общая ширина | b1 | mm | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Длина вил | I | mm | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 |
| Ширина вил | e | mm | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Высота вил | s | mm | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Ширина несущей поверхности вил | b1 | mm | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Расстояние между вилами | b3 | mm | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Расстояние до поверхноcти | m1 | mm | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Радиус поворота | Wa | mm | 1480 | 1680 | 1880 | 2080 |
| Допустимая температура окружающей среды | от -25°C до + 50C |

* VG – твердая резина, РА – полиамид, PUR - полиуретан

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ

Вилочная тележка представляет собой ручное гидравлическое устройство.

Груз поднимается при движении рычага гидравлического устройства.

Лёгкость движения тележки обеспечивают рулевые колеса из твердой резины, или полиуретана, и ролики вил из полиамида или полиуретана.

Рычаг управления может быть использован в трёх положениях.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Движение и управление с помощью дышла. Дышло связано с направляющими колесами. Управление колёсами осуществляется поворотом дышла.

Для поднятия груза:

удостоверьтесь, что вес груза не превышает грузоподъемности тележки;

медленно подведите тележку к паллете, полностью подведите вилы под паллету (груз);

поднимите груз с помощью гидравлической системы.

СХЕМА ПОГРУЗКИ

Груз должен располагаться так, чтобы вес равномерно распределялся на обе вилы.

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Для проведения технических работ необходимо разгрузить (освободить от груза) тележку.

| Технические работы | Интервалы между проверками |
| --- | --- |
| Убедиться в исправности вил | Ежедневно, например, в начале рабочего дня |
| Проверить состояние роликов и осей |  |
| Смазать соединения, подшипники | Ежемесячно |
| Проверить работу роликов и колёс |  |
| Проверить уровень масла при опущенных вилах | Раз в 3 месяца |
| Проверить герметичность гидравлического устройства |  |
| Проверить прочность всех винтовых и болтовых креплений |  |
| Смазать соединения, подшипники |  |
| Проверить способность роликов и колёс к вращению и повороту |  |
| Проверить изношенность всех деталей вилочной тележки и в случае необходимости заменить детали | Ежегодно |
| Сменить гидравлическое масло |  |
| Проверить состояние надписей на щитке |  |
| Провести испытания |  |

Срок эксплуатации вилочной тележки ограничен, изношенные детали следует заменять вовремя.

Рекомендуемые горюче-смазочные материалы:

Масло для гидравлики: НLP-DIN 51524 Т2 ISO VG 22

Смазка: универсальная густая смазка - DIN 51825 Т1 - К2К или аналогичные других производителей.

Не рекомендуется использование старого масла!

НЕИСПРАВНОСТИ В РАБОТЕ И ИХ ПРИЧИНЫ

| Неполадки | Причина | Ликвидация |
| --- | --- | --- |
| Устройство не поднимается, рычаг гидравлического устройства не работает | Рычаг управления находится в положении 1 (транспортировка) | Привести рычаг управления в положение 2 (подъем) |
|  | Слишком мало масла в баке | Добавить масла (при опущенных вилах) |
| Тележка не поднимает груз. При этом гидравлическое устройство работает безупречно. | Груз слишком тяжёлый. Клапан ограничения давления работает нормально | Уменьшить вес груза |
|  | Не закрывается клапан спуска или клапан засорен | Очистить клапан или поменять его |
| Тележка с помощью гидравлического устройства поднимается медленно или не поднимается совсем | Клапан ограничения давления не отрегулирован или клапан засорен. Гидравлическое устройство сломано. | Отрегулировать или почистить клапан. Починить или заменить гидравлическое устройство! |
| Поднятый груз самопроизвольно опускается. Потеря масла в гидравлическом цилиндре | Нарушена герметичность гидравлической системы. Клапан спуска не закрывается или клапан загрязнён | Герметизировать! Почистить или поменять клапан |
| Поднятый груз опускается слишком медленно. | Клапан отрегулирован неправильно. Герметичные элементы износились. Слишком низкая температура, гидравлическое масло загустело | Отрегулировать клапан спуска. Поменять герметичные элементы. Заменить масло на менее густое |

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

По окончании работы следует привести все детали тележки в соответствии с установленными правилами для последующей эксплуатации.