Технический паспорт

Тележка ручная

для перевозки баллонов

(серия ГБ)

Модель: ГБ-2

# Описание моделей

Серия ГБ-2 предназначена для перевозки двух баллонов (кислород - ацетилен, кислород - кислород и т.д.) Баллоны укладываются в специальное ложе, крепление осуществляется оцинкованной цепью с простой и надежной фиксацией. Наличие третьего поворотно-опорного колеса Ф-160 мм., обеспечивает легкость и плавность хода. Серия комплектуется пневматическими колесами Ф-250 мм. Удобная резиновая ручка с отбойником и рифлением. Покраска изделия – порошковая, высокотемпературная.

# Технические характеристики

|  | Ед. | ГБ-2 |
| --- | --- | --- |
| Грузоподъемность | кг | 300 |
| Число колес | шт | 3 |

# Эксплуатация

Тележку следует эксплуатировать при температуре окружающей среды от    -40°С до +50°C.

Не превышайте грузоподъемность тележки.

Периодически, не реже одного раза в неделю, необходимо проверять давление в шинах, которое должно находиться в диапазоне 1,8-2,0 атм.

Периодически, не реже одного раза в год, необходимо производить смазку подшипников колес консистентными смазками, такими как:

- ССКА 3/7-2 ГОСТ 4366-76,

- ЦИАТИМ 201 ГОСТ 6267-74,

или аналогичными смазками других производителей.

Перед началом работы необходимо произвести внешний осмотр тележки, проверить надёжность крепления рукояток и колёс.

Перемещение тележки с баллонами осуществляет один человек.

С целью исключения падения баллонов, их следует закрепить на тележке с помощью цепи.

Во время эксплуатации тележка должна поддерживаться в чистоте, также следует избегать наматывания нитей на оси колес.

Запрещается перевозить людей на тележке.

# Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации тележки составляет 12 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения требований технического обслуживания и отсутствии механических повреждений.

Свидетельство о продаже

Тележка ручная для перевозки баллонов ГБ-2

Дата продажи:

«____» __________________ 200__ года

М.П.	                   ____________ ( _____________ )

подпись	   фамилия

# Адрес продавца