# Штабелер бочкокантователь Lema LMD 3514

## ИНСТРУКЦИЯ

ВВЕДЕНИЕ

##### Данный мануал содержит инструкции по правильному пользованию оборудованием, а также информацию по техобслуживанию.

Оборудование предназначено для подъема, переворота и перемещения бочек по ровной поверхности. Оборудование оснащено специальным поддерживающим устройством для обеспечения большей степени надежности и безопасности. Бочкокантователь прост в использовании и передвижении. Это самый удобный способ перемещения бочек.

Ⅱ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики и параметры показаны на рис. 1.

Tаблица 1

| Грузоподъемность | 350кг |
| --- | --- |
| Высота подъема | 1425мм |
| Размеры (L×W×H) | 1190мм×890мм×2000мм |
| Собственный вес | 155кг |

III УСТРОЙСТВО

Бочкокантователь модели SYC (T) 3.5 состоит из гидравлической системы, рамы, захватов и кантовального устройства. Данная модель бочкокантователя поднимает бочку с помощью ручного гидравлического домкрата. Гидравлический механизм оснащен обратным клапаном и педалью для контроля процессов подъема и переворота бочки, а также для обеспечения его точности и надежности.

Ⅳ АЛГОРИТМ РАБОТЫ

Поднимите бочку с помощью захватов на необходимую высоту.

Переместите бочку и ослабьте захваты.

Опускайте захваты с помощью педали до тех пор, пока верхний крюковой захват не зафиксирует верхний край бочки, после чего закрепите захваты.

Поднимите бочку на нужную высоту, отожмите нижний крюковой захват, который фиксировал нижний край бочки.

Если вам необходимо перевернуть бочку зафиксируйте передние колеса для того, чтобы обеспечить оборудованию устойчивое положение. Продолжайте подъем бочки до необходимой высоты, поверните ручку в случае, если необходимо перевернуть бочку.

ⅤЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ ВНИМАНИЯ ДЕТАЛИ

- Пожалуйста, используйте тормоз на передних колесах в случае необходимости вращения бочки.

- Убедитесь в том, что нижний крючковой захват надежно зафиксирован в момент вращения бочки.

Ⅵ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Эксплуатационная температура оборудования -10 +45℃.

- Следите за тем, чтобы используемое Вами масло было очищено, не забывайте о его своевременной замене.

- Прежде чем приступить к эксплуатации проверьте правильность сборки оборудования.

Ⅶ НЕПОЛАДКИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

| Неполадки | Причина | Устранение |
| --- | --- | --- |
| Не удается поднять груз на необходимую высоту | Отсутствие масла | Долейте масло |
| Гидроузел не поднимает | 1. Масло слишком вязкое, либо вообще отсутствует | Добавьте или замените масло |
|  | 2. Масло содержит высокий уровень примесей и препятствует плотному закрыванию клапана | Замените масло |
|  | 3. Педаль или пружина растяжения растянута таким образом, что выпускной клапан неплотно закрыт | Проверьте пружину растяжения, отрегулируйте |
|  | 4. Педаль или выпускной клапан не были правильно зафиксированы | Зафиксируйте педаль и выпускной клапан |
| Груз не опускается | 1. Не отрегулирован перепускной клапан | Отрегулируйте или замените поршневой шток или подшипники |
|  | 2. Превышена грузоподъемность, в результате чего произошла деформация поршня |  |
|  | 3. Несущая рама, колеса или цепное колесо деформированы |  |
| Утечка масла | 1. Сальник испорчен | Проверьте, замените или отрегулируйте скрепляющие части и соединения |
|  | 2. На отдельных частях оборудования появились трещины и расколы |  |
|  | 3. Сальник неплотно прилегает, соединительные детали закручены слабо |  |