Перед эксплуатацией внимательно изучите данную
инструкцию!

Соблюдайте требования безопасности!

Сохранить документ!

Благодарим Вас за то, что вы выбрали подъемный стол серии TF  фирмы “TISEL TECHNICS». Этот стол изготовлен из высококачественной стали и предназначен для перемещения и подъема на необходимую высоту (с фиксацией уровня подъема) различных грузов. Для Вашей безопасности и правильного обращения просим перед использование изделия тщательно ознакомиться с настоящей инструкцией.

ПРИМЕЧАНИЕ: вся предоставленная здесь информация основана на данных, имевшихся на момент распечатывания инструкции. Мы сохраняем за собой право изменять наши изделия в любой момент и без уведомления, и без каких либо санкций

НАЗНАЧЕНИЕ

Гидравлическая подъемный стол предназначен для транспортировки (с подъемом и опусканием) грузов с помощью ручного управления.

Использование подъемного предусматривает работу на ровных и устойчивых поверхностях. Подъемный стол  может использоваться для передвижения тарного груза в производственных помещениях, например, на складах, в экспедиционных помещениях и т. д., как транспортное средство для работы с паллетами, ящиками и другими паллетированными грузами.

Запрещается использовать подъемный стол в помещениях с повышенной пожарной опасностью, а также в агрессивной среде.

Тележка может эксплуатироваться при температуре от  -10 до +40 градусов С.

Разрешается изменять и оснащать дополнительными приспособлениями только при условии получения разрешения Изготовителя.

При эксплуатации необходимо обращать внимание на технические данные и инструкцию!

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Модель | HT15 | HT30 | HT50 | HT75 | HT100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Грузоподъемность (кг) | 150 | 300 | 500 | 750 | 1000 |
| Высота в сложенном состоянии (мм) | 220 | 340 | 340 | 420 | 380 |
| Высота подъема (мм) | 720 | 880 | 880 | 990 | 990 |
| Размер платформы (мм) | 700х450х36 | 850х500 | 850х500 | 1000x510x55 | 1016x510x55 |
| Колеса (2 поворот/2неповорот) | 100х25 | 125х40 | 125х40 | 147х50 | 147х50 |
| Вес стола (кг) | 46 | 77 | 81 | 125 | 140 |
| Высота ручки (мм) | 950 | 990 | 990 | 990 | 990 |

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

3.1. ЗАПРЕЩАЕТСЯ  класть руки на механизм      подъема (т.н. «ножницы»).

3.2  ЗАПРЕЩАЕТСЯ находиться людям на пути следования стола во время его движения

3.3 ЗАПРЕЩАЕТСЯ перевозить груз когда стол находится в поднятом положении

3.4. ЗАПРЕЩАЕТСЯ нагружать стол сверх максимальной грузоподъемности

3.5  ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать стол для перемещения грузов на наклонных поверхностях во избежание потери его управляемости

3.6 ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование стола для подъема людей

3.7 НЕОБХОДИМО внимательно следить за возможными перепадами уровней поверхности, по которой происходит движение подъемного стола, во избежание падения груза

4. РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Оператор должен прочитать все предупреждающие обозначения и инструкции в настоящем Руководстве перед использованием подъемного стола.

4.2. Этот подъемный стол предназначен только для перемещения, подъема и опускания грузов. ЗАПРЕЩАЕТСЯ его использование для других целей.

4.3. К управлению подъемным столом НЕ ДОПУСКАЕТСЯ персонал, не ознакомившийся и не уяснивший всех положений настоящего РУКОВОДСТВА

4.4. Нельзя опускать стол слишком быстро. Это может привести к падению и повреждению груза.

4.5.во время перемещения груза или его снятия со стола необходимо зафиксировать колес с помощью тормозов.

4.6. ЗАПРЕЩАЕТСЯ размещать груз на краю стола. Груз должен быть распределен, по крайней мере, по 80% поверхности стола.

4.7. ЗАПРЕЩАЕТСЯ перемещать и поднимать на столе несбалансированные, не стационарные грузы (например, различные валы или предметы с высоко расположенным центром тяжести)

4.8. Проводите периодический осмотр (п.4) и обслуживание подъемного стола согласно Инструкции по обслуживанию (п.6).

4.9. ЗАПРЕЩАЕТСЯ модифицировать данное оборудование без письменного согласия завода-изготовителя.

4.10. Во время осмотра и технического обслуживания подъемного столе необходимо снять с него груз и установить предохранительную планку во избежание возможного опускания.

4.11. Данный стол не предназначен для работы во влажных условиях, избегайте попадания воды на части и механизмы стола.

5. ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОСМОТР

Ежедневный осмотр подъемного стола должен проводиться до начала работы и включает в себя следующие:

Проверка на наличие механических повреждений, сгибов и трещин  частей подъемного стола;

Проверка на наличии течей из гидравлического цилиндра;

Проверка вертикального хода стола;

Проверка плавности хода колес;

Проверка функционирования колесных тормозов;

Проверка всех болтовых соединений и, при необходимости, их подтягивание.

ЕСЛИ ПРИ ОСМОТРЕ ВЫЯВЛЕНЫ КАКИЕ-ЛИБО НЕИСПРАВНОСТИ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДЪЕМНОГО СТОЛА КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНА ДО ИХ УСТРАНЕНИЯ

6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДЪЕМНОГО СТОЛА

6.1 Работа тормоза

два поворотных колеса (со стороны ручки) снабжены тормозными механизмами. Если стол в данный момент не перемещается, необходимо использовать тормоз чтобы избежать возможное самопроизвольное движение стола.

Для этого нажмите ногой на ближнюю сторону педали тормоза.

Соответственно, чтобы снять колесо с тормоза, нажмите на дальнюю сторону педали тормоза.

6.2 Подъем стола

Подъем стола осуществляется посредством нажатия ногой на подъемный рычаг. При каждом нажатии (качке) стол поднимается на определенную высоту. При достижении максимальной высоты стол больше не поднимается, даже если продолжить нажатия на рычаг.

Устройство гидравлического цилиндра таково, что он способен держать заданную высоту продолжительное время, однако следует учитывать, что это время не бесконечно, и происходит медленное опускание стола относительно первоначально заданного уровня.

6.3 Опускание стола

Опускание стола производится посредством нажатия рукой «на себя» управляющего рычага, расположенного на ручке подъемного стола. От амплитуды и продолжительности нажатия зависит скорость опускания стола.

7. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

7.1 меняйте масло в гидравлической системе каждые 12 месяцев

7.2 смазывайте все нижеуказанные точки каждый месяц:

-фитинги цилиндра – масло;

-поверхности роликов – смазка;

-соединительные штифты – масло;

-место присоединения педали – масло;

-смазочный ниппель – смазка.

8. РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Для проведения технических работ подъемный стол необходимо разгрузить (освободить от груза).

| Технические работы | Интервалы между проверками |
| --- | --- |
| Убедиться в исправности платформы и подъемных ножниц | Ежедневно, например, в начале рабочего дня |
| Проверить состояние роликов и осей |  |
| Смазать соединения, подшипники | Ежемесячно |
| Проверить работу роликов и колёс |  |
| Проверить уровень масла при опущенной платформе | Раз в 3 месяца |
| Проверить герметичность гидравлического устройства |  |
| Проверить прочность всех винтовых и болтовых креплений |  |
| Смазать соединения, подшипники |  |
| Проверить способность роликов и колёс к вращению и повороту |  |
| Проверить изношенность всех деталей подъемного столаи в случае необходимости заменить детали | Ежегодно |
| Сменить гидравлическое масло |  |

Срок эксплуатации подъемного стола ограничен, изношенные детали следует заменять вовремя.

Рекомендуемые горюче-смазочные материалы:

Масло для гидравлики: НLP-DIN 51524 Т2 ISO VG 22

Смазка: универсальная густая смазка - DIN 51825 Т1 - К2К или аналогичные других производителей.

Не рекомендуется использование старого масла!

НЕИСПРАВНОСТИ В РАБОТЕ И ИХ ПРИЧИНЫ

| Неполадки | Причина | Ликвидация |
| --- | --- | --- |
| Устройство не поднимается, рычаг гидравлического устройства не работает | Рычаг управления находится в положении 1 (транспортировка) | Привести рычаг управления в положение 2 (подъем) |
|  | Слишком мало масла в баке | Добавить масла (при опущенных вилах) |
| Подъемный стол не поднимает груз. При этом гидравлическое устройство работает безупречно. | Груз слишком тяжёлый. Клапан ограничения давления работает нормально | Уменьшить вес груза |
|  | Не закрывается клапан спуска или клапан засорен | Очистить клапан или поменять его |
| подъемный стол с помощью гидравлического устройства поднимается медленно или не поднимается совсем | Клапан ограничения давления не отрегулирован или клапан засорен. Гидравлическое устройство сломано. | Отрегулировать или почистить клапан. Починить или заменить гидравлическое устройство! |
| Поднятый груз самопроизвольно опускается. Потеря масла в гидравлическом цилиндре | Нарушена герметичность гидравлической системы. Клапан спуска не закрывается или клапан загрязнён | Герметизировать! Почистить или поменять клапан |
| Поднятый груз опускается слишком медленно. | Клапан отрегулирован неправильно. Герметичные элементы износились. Слишком низкая температура, гидравлическое масло загустело | Отрегулировать клапан спуска. Поменять герметичные элементы. Заменить масло на менее густое |

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

По окончании работы следует привести все детали тележки в соответствии с установленными правилами для последующей эксплуатации.

Условия гарантийного обслуживания:

1. Торгующая организация гарантирует исправность, отсутствие механических

повреждений и полную  комплектацию изделия на  момент продажи. Если  при покупке  изделия  покупателем не  были  предъявлены претензии по  комплектации, внешнему виду, наличию механических повреждений, то в дальнейшем такие претензии не принимаются.

2. Гарантийный срок  на технику, при правильной эксплуатации и своевременном техническом обслуживании, составляет 15  (пятнадцать)  месяцев со  дня  продажи при  условии соблюдения покупателем всех  положений, изложенных в настоящем Руководстве по эксплуатации.

3.  Гарантия не распространяется на быстроизнашиваемые детали, относящиеся  к разряду расходных материалов: уплотнительные кольца, прокладки, штифты, колеса и ролики. Детали, износившиеся в процессе работы техники, заменяются за счет фирмы-покупателя.

4. Владелец изделия осуществляет его  доставку по адресу выполнения гарантийного  ремонта и обратно самостоятельно.

5. Срок гарантийного ремонта определяется степенью неисправности изделия и может  доходить до 20 календарных дней  с момента обращения.

6. Торгующая организация несет ответственность по условиям настоящих гарантийных обязательств только  в пределах суммы,  заплаченных покупателем за данное изделие.

Примечание: Гарантийный срок является не сроком службы изделия, а временем, в течение которого потребитель может проверить качество изделия в процесс эксплуатации.

Гарантия не распространяется

1.На оборудование, применяемое с нарушением правил и условий эксплуатации, указанных в руководстве по эксплуатации, а именно:

- в температурном режиме не соответствующем заявленному производителем (от -10С° до +40С°, если механизм не был специально подготовлен к иным условиям);

- в условиях коррозийной атмосферы;

- на покрытиях не соответствующих  стандартам данной техники;

- на поверхностях с крутизной подъемов превышающей предусмотренные;

2.При использовании оборудования не по назначению.

3.При наличии повреждений, характерных для нарушения правил установки и эксплуатации, транспортировки, любых доработок или изменений конструкции.

4.При наличии механических повреждений (сколов, вмятин, трещин и т.п.) на корпусе или иной части техники, свидетельствующей об ударе.

5.При наличии следов попадания внутрь техники посторонних веществ, жидкостей, предметов, грызунов и насекомых.

6.При наличии признаков обслуживания и любого ремонта или вскрытия техники неуполномоченными лицами (нарушение гарантийных пломб, фиксирующих болтов, фирменных наклеек с серийным номером или датой) внутри корпуса оборудования, замена деталей и комплектующих и т.п.

7.При использовании в сопряжении с приобретенным оборудованием нестандартных (запчастей, зарядных устройств, аккумуляторов и т.п.) или материалов и комплектующих, не прошедших тестирования на совместимость оборудования.

8.При наличии повреждений, вызванных климатическими особенностями, стихийными бедствиями и аналогичными причинами.

9.На неисправности, вызванные несоответствием параметров питающих, кабельных сетей Государственным стандартам РФ и техническим условиям, установленным производителем оборудования.

10.На повреждения, вызванные действиями (бездействием) третьих лиц, а так же возникшие по вине самого покупателя (пользователя) оборудования.

11.На расходные быстро изнашивающиеся материалы (щетки электродвигателей, подвилочные ролики, опорные катки, ведущие колеса, фильтры, свечи, шины, тормозные колодки, лампочки и т.д.)

12.Недостатки обнаружены покупателем, и претензия заявлена после истечения гарантийного срока.

Гарантия не распространяется на технику, не имеющую в паспорте или сервисном листе отметок о предпродажной подготовке и прохождениях ТО.

Гарантийное обслуживание осуществляется организацией, выполняющей периодическое техническое обслуживание механизма.

При обращении в Службу сервиса владелец  обязан предоставить Гарантийный талон, Сервисный паспорт, Сервисный лист, товарно-финансовые документы и оформленные в письменном виде проявления неполадок.

Серийный номер и модель передаваемой в ремонт  техники должны соответствовать, указанным в гарантийном талоне.

Гарантийное сервисное обслуживание производится только на территории указаной фирмой-поставщиком.

Доставка гарантийной техники до сервисного центра осуществляется силами владельца.

Модель:_____________________        Дата продажи____________________

Серийный номер______________      Продавец ________________________

Дата предпродажной подготовки____________________________________

| ТО-2 |  |
| --- | --- |
| ТО-3 |  |

C условиями гарантии ознакомлен. Изделие получено исправным, к внешнему виду, качеству и комплектации претензии не имею

Покупатель__________________________________

TISEL Techics GMbH

©2007 Tisel Technics GmbH.

Передвижные гидравлические подъемные

столы TISEL Technics

SERIES HT

Инструкция по эксплуатации

Производитель:Германия