Вилочная низкоподъемная тележка

с ручным управлением

Тип	DF- 25

Производство:Чехия (Гарантия:12 месяцев).

Благодарим вас за выбор нашего погрузчика. Для Вашей безопасности и корректной эксплуатации, пожалуйста, прочтите настоящее руководство перед использованием.

1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Стандартная модель | DF 25 |
| --- | --- |
| Грузоподъемность (кг) | 2500 |
| Максимальная высота подъема (мм) | 200 (190) |
| Минимальная высота подъема (мм) | 85 (75) |
| Длина вил (мм) | 1150 |
| Ширина тележки (мм) | 520 |
| Ширина вилы (мм) | 150 |
| Вес (кг) | 79 |

Длина вил - 800, 900, 950, 1000, 1220, 1500 мм.

2. ПРИСОЕДИНЕНИЕ РУЧКИ К ЦИЛИНДРУ

2.1. Ослабьте винт (D611) в соединении (D151).

2 2. Открутите три винта (D611) из основания (D151).

2.3. Разместите ручку (D611A илиD610B ) в основании (D151), Примечание: Смажьте стержень маслом и подсоедините к основанию (D151).

2.4. Закрутите три винта (D611) в основании (D151). Надежно закрепите их.

3. УСТРОЙСТВО РАБОТЫ РУЧКИ

На ручке тележки, находится управляющий рычаг (Н106), который может быть установлен в трех положениях (Смотри Рис. 1): Верхнее положение – спуск вил ;Среднее положение-перемещение тележки; Нижнее положение- подъем вил.

После сборки ручки, вы можете отрегулировать эти три положения.

3.1. Затягивайте винт (D614) в соединении (D133) до тех пор пока в нижнем положении тележка не начнет работать.

3.2. При подъеме вил в нейтральном положении, винт (D615) вкручивается по часовой стрелке до тех пор, пока тележка не начнет поднимать вилы, в этом случае нейтральное положение установлено правильно.

З.З. При опускание вил в нейтральном положении, винт (D615) вкручивается против часовой стрелки до тех пор пока вилы не опустятся.

3.4. При подъеме вил в низком положении, винт (D615) вкручивается по часовой стрелке, поднимайте управляющий рычаг (D608) до тех пор, пока вилы не опустятся. Затем проверьте среднее положение управляющего рычага в соответствии с пунктами 3.2 и 3.3.

3.5. При опускании вил в положении подъема, винт вкручивается (D615) против часовой стрелки до тех пор пока вилы не поднимутся в этом положении. Затем проверьте среднее положение  и нижнее положение в соответствии с пунктами 3.2, 3.3 и 3.4.

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

4.1 МАСЛО

Пожалуйста, проверяйте уровень масла каждые шесть месяцев. Количество заливаемого масла должно составлять 0,3 литра. Уровень масла в резервуаре не должен превышать 5 мм ниже верхней отметки, при доливке масла вилы должны быть опущены. Используйте гидравлическое масло в соответствии с температурной шкалой.

| Температура | Масло |
| --- | --- |
| -32°С ~ + 40°С | L-HV46 гидравлическое масло |

4.2 КАК ОТКАЧАТЬ ВОЗДУХ ИЗ ГИДРОУЗЛА

Воздух может выйти из гидроузла при вскрытии пломб завода-изготовителя. Поднимите управляющий рычаг (D608) в нижнее положение, затем переместите ручку несколько раз вверх и вниз.

4.3 ЕЖЕДНЕВНАЯ ПРОВЕРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ежедневная проверка и обслуживание тележки увеличит срок ее эксплуатации. Уделяйте особое внимание колесам, осям , ручке, вилам.

4.4 СМАЗКА

Для смазки всех трущихся частей гидравлического цилиндра используется гидравлическое масло.

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

5.1. Запрещается работать на тележке необученному персоналу.

5.2. Запрещается использовать погрузчик на наклонных поверхностях.

5.3. Запрещается перевозка людей на погрузчике.

5.4. Мы рекомендуем, чтобы операторы носили перчатки и безопасные туфли.

5.5. Груз должен располагаться по центру вил (смотри рис. 2).

5.6. Необходимо убедиться, что длина вил соответствует длине паллеты.

| № | Неисправность | Возможная причина | Действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вилы не поднимаются на максимальную высоту | - не достаточное количество гидравлического масла | Налейте больше масла. |
| 2 | Вилы не поднимают | - не достаточное количество гидравлического масла; - масло содержит осадок; - откручен клапан регулировки; - воздух попал в гидравлическое масло. | - слейте и профильтруйте масло; - замените масло; - закрутите винт ; - откачайте воздух . |
| 3 | Вилы не опускаются | - шток и плунжер деформировались в результате неправильной эксплуатации; - запчасть неисправна или деформировалась в результате неправильной эксплуатации; - винт неправильно закручен. | - замените шток и плунжер; - отремонтируйте или замените эти запасные части; - закрутите винт (D615) (см. пункт 3.4). |
| 4 | Течет масло | - несколько запасных частей треснули или износились; - износилась или повредилась изоляция. | - замените запасные части на новые; - проверьте и замените старые на новые запасные части. |
| 5 | Вилы опускаются самопроизвольно | - осадок в масле является причиной засорения регулировочного клапана; - в резервуар с маслом попал воздух; - запасные части треснули или износились; - откручен клапан регулировки. | - замените отфильтрованное масло; - откачайте воздух; - замените испортившиеся на новые запасные части; - закрутите винт (D615) (см. пункт 3.3) |

Внимание: Не пытайтесь ремонтировать тележку самостоятельно, если вы не специалист.

## Рисунок 1

### Рисунок 2

### УСТРОЙСТВО ГИДРОУЗЛА

#### КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

| № запчасти | Наименование | Кол-во | № запчасти | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D101 | Плунжер | 1 | D140 | Пружина | 1 |
| D102 | Манжета плунжера | 1 | D141 | Кольцо | 1 |
| D103 | Пружина | 1 | D142 | Винт | 1 |
| D104 | Шайба | 1 | D143 | Кольцо | 1 |
| D105 | Кольцо плунжера | 1 | D144 | Кольцо штока | 1 |
| D106 | Винт | 1 | D145 | Эласт. шплинт | 1 |
| D107 | Кольцо | 1 | D146 | Шарик штока | 1 |
| D108 | Пружина | 1 | D147 | Шток | 1 |
| D109 | Конус давления | 1 | D148 | Манжета штока | 1 |
| D111 | Кольцо | 1 | D149 | Винт | 1 |
| D110 | Винт давления |  |  |  |  |
| D112 | Шарик | 1 | D150 | Ось | 1 |
| D113 | Цилиндрик | 1 | D151 | Глазок | 1 |
| D114 |  |  | D152 | Роллер | 1 |
| D115 | Эластич. шплинт | 1 | D153 | Ось с отверстием | 1 |
| D116 | Колесо большое | 2 | D154 | Эласт. шплинт | 1 |
| D117 | Ось колеса | 1 | D155 | Эласт. шплинт | 1 |
| D118 | Ромб никелированный | 1 | D156 | Втулка | 1 |
| D119 | Масляный стопор | 1 | D157 | Шайба | 1 |
| D120 | Стопорное кольцо | 1 | D158 | Втулка | 2 |
| D121 | Пыльник | 1 |  |  |  |
| D122 | Подшипник | 1 |  |  |  |
| D123 | Шплинт | 2 |  |  |  |
| D124 | Крашка колеса | 2 |  |  |  |
| D125 | Гайка | 2 |  |  |  |
| D126 | Шайба | 2 |  |  |  |
| D127 | Подшипник | 4 |  |  |  |
| D128 |  |  |  |  |  |
| D129 | Пружина | 1 |  |  |  |
| D130 | Выпускной клапан | 1 |  |  |  |
| D131 | Кольцо | 2 |  |  |  |
| D132 | Пластина | 1 |  |  |  |
| D133 | Винт | 1 |  |  |  |
| D134 | Гайка | 1 |  |  |  |
| D135 | Кольцо | 1 |  |  |  |
| D136 | Винт | 1 |  |  |  |
| D137 | Болт | 1 |  |  |  |
| D138 |  |  |  |  |  |
| D139 | Конус | 1 |  |  |  |

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К РУЧКЕ

| № запчасти | Наименование | Кол-во | № запчасти | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D601 | Пружина | 1 | D609 | Тросик | 1 |
| D602 | Пластина | 1 | D610 | Ручка | 1 |
| D603 | Роллер | 1 | D611 | Винт | 3 |
| D604 | Шплинт | 1 | D612 | Цепь | 1 |
| D605 | Шплинт | 1 | D613 | Шплинт | 1 |
| D606 | Шплинт | 1 | D614 | Болт | 1 |
| D607 | Шплинт | 1 | D615 | Гайка | 1 |
| D608 | Лапка | 1 | D616 | Шайба | 3 |

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ РАМЫ

| № запчасти | Наименование | Кол-во | № запчасти | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D201 | Винт | 1 | D218 | Вилы | 1 |
| D202 | Масляный стопор | 1 | D219 | Шайба | 8 или 4 |
| D203 | Траверса | 1 | D220 | Подшипник | 8 или 4 |
| D204 | Шплинт | 1 | D221 | Ролик | 4 |
| D205 | Стопорное кольцо | 2 | D222 | Пластина | 4 |
| D206 | Кронштейн | 2 | D223 | Шплинт | 8 или 2 |
| D207 | Ось | 2 | D224 | Втулка | 4 |
| D208 | Тяга | 2 | D225 | Втулка | 2 |
| D209 | Гайка | 2 | D226 | Болт | 2 |
| D210 | Шплинт | 2 | D227 | Роллер | 2 |
| D211 | Ось | 1 | D228 | Гайка | 2 |
| D212 | Ось | 2 | D229 | Ролик(singl) | 2 |
| D213 | Шплинт | 2 | D230 | Ось роликов | 2 |
| D214 | Ось | 2 | D231 | Вилка ролика(singl) | 2 |
| D215 | Вилка роликов | 2 |  |  |  |
| D216 | Шплинт | 2 |  |  |  |
| D217 | Ось роликов | 4 |  |  |  |