##### Ручная цепная таль MULTE

(от 500 кг до 10.000 кг)

Паспорт и инструкция по эксплуатации.

1. Назначение тали.

1.1. Таль    ручная    цепная    предназначена    для    подъема,     удержания     в    поднятом положении и опускания груза при различных работах. При   комплектовании   тали   кошкой  данная  таль  может  применяться  также  и  для перемещения груза по монорельсовому пути двутаврового профиля.

1.2. Таль  может  эксплуатироваться  как  в   закрытом  помещении,   так   и   на   открытом воздухе.  Разрешается  эксплуатация  тали  при  температуре  окружающей  среды от -20 до +40С.

Запрещается  применение тали  для подъема людей,  взрывоопасных или ядовитых веществ, жидкого или раскаленного металла и шлака; эксплуатация в химически активных средах.

- Состав изделия и комплект поставки.

2.1. Таль состоит из собственно тали с верхним крюком,  тяговой и грузовой круглозвенных цепей,  и нижнего крюка.

2.2. Комплект поставки:

| Таль | 1 | Крюк нижний | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тяговая цепь | 1 | Грузовая цепь | 1 |
| Паспорт | 1 | Упаковка | 1 |

1

3. Технические характеристики.

| Грузоподъемность, т | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка при динам. исп., т | 0,75 | 1,5 | 2,25 | 3 |
| Высота подъема, станд., м | 3 | 3 | 2,5 | 3 |
| Тяговое усилие, Н, не более | 271 | 400 | 343 | 314 |
| Диаметр грузовой цепи, мм | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Размеры, мм | H A B C D | 271 138 114 21 145 | 400 164 124 25 182 | 453 198 142 30 219 | 420 164 124 30 182 |
| Масса тали, кг, не более | 9 | 11 | 17 | 15 |
| Масса одного метра цепи кг | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.3 |
| Размеры упаковки, см | 28* 21* 17 | 30* 24* 18 | 34* 29* 20 | 33* 25* 19 |

2

| Грузоподъемность, т | 3 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка при динам. исп., т | 4,5 | 6,25 | 12,5 |
| Высота подъема, м | 3 | 3 | 3 |
| Тяговое усилие, Н, не более | 620 | 704 | 720 |
| Диаметр грузовой цепи, мм | 8 | 10 | 10 |
| Размеры, мм | H A B C D | 161 198 142 37 219 | 186 228 167 46 252 | 207 367 167 54 252 |
| Масса тали, кг, не более | 24 | 39 | 72 |
| Масса одного метра цепи кг. | 3.7 | 5.6 | 9.7 |
| Размеры упаковки, см | 38* 30* 20 | 45* 35* 24 | 62* 50* 28 |

4. Инструкции по эксплуатации.

Перед  работой  тщательно  проверьте  крюки,   грузовую  цепь,   тормозное  устройство  и смазку  тали.  Для  безопасности  работы  придерживайтесь  следующих  шести  правил:

4.1. Не  поднимайте  груз,  превышающий  по  величине  номинальную  грузоподъемность цепной тали;

4.2. Не используйте цепь тали для обвязывания груза;

4.3. Не работайте талью с перекрученной цепью;

3

4.4. Строго запрещаются работа или передвижения под поднятым грузом;

4.5. В  случае,  если  тяговая цепь  не  перемещается,  не  применяйте  чрезмерного усилия. Остановите работу и осмотрите таль;

4.6. Используйте таль только для вертикального подъема груза.  Не допускайте  волочения поднимаемого груза по земле.

5. Техническое обслуживание.

5.1. После работы очистите таль от грязи.  Храните ее в сухом  месте  для предотвращения коррозии.

5.2. Чистите  таль  ежегодно,  отмачивая  ее  детали  в керосине и применяя густую смазку. Желательно, чтобы эту работу делал  мастер.

5.3. Отметки «О»  на двух шестернях должны быть совмещены.

5.5. После протирки и ремонта таль следует испытать как без груза, так и с максимальным грузом. Если она работает нормально, используйте ее для работы.

5.6. Для  удобства  технического  обслуживания  и  разборки одно из звеньев тяговой цепи открыто.

Подъем груза:  убедитесь,  что  в  зоне работ нет людей и препятствий.  Начинайте подъем медленно, перемещая тяговую цепь в направлении «U».

4

Опускание груза:  убедившись,  что  в  зоне работ  нет людей и препятствий,  перемещайте тяговую   цепь    в   направлении,     обратном   подъему.     При   этом   может   возникнуть необходимость   приложения   большего   первоначального   усилия   для   высвобождения трущихся деталей тормоза.

6. Комплектующие.

| 1 | Крышка корпуса | 5 | Грузовая цепь |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Палец | 6 | Планка |
| 3 | Якорь | 7 | Нижняя крюковая подвеска |
| 4 | Штифт цепи | 8 | Предохранительная защелка крюка |

5

| 9 | Гнездо подшипника | 26 | Кольцо |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Левая пластина | 27 | Храповое колесо |
| 11 | Палец дистанционный | 28 | Фрикционный диск |
| 12 | Тормозная втулка | 29 | Кожух тормоза |
| 13 | Штифт крюка | 30 | Звездочка тяговой цепи |
| 14 | Тяговая цепь | 31 | Шплинт |
| 15 | Шестерня | 32 | Кожух звездочки тяговой цепи |
| 16 | Вал шестерня | 33 | Крюк |
| 17 | Шестерня | 34 | Пружина |
| 18 | Стальная шайба | 35 | Заклепка |
| 19 | Правая пластина | 36 | Каркас верхней крюковой подвески |
| 20 | Ролик | 37 | Звездочка |
| 21 | Ролик | 38 | Штифт звездочки |
| 22 | Звездочка грузовой цепи | 39 | Каркас нижней крюковой подвески |
| 23 | Верхняя грузовая подвеска | 40 | Штивт |
| 24 | Пружина | 41 | Направляющая каркаса крюка |
| 25 | Защелка храповика | 42 | Винт |

6

| 43 | Штифт верхней грузовой подвески | 46 | Планка |
| --- | --- | --- | --- |
| 44 | Каркас верхней грузовой подвески | 47 | Пластина |
| 45 | Винт | 48 | Штифт нижней крюковой подвески |
| 49 | Корончатая гайка |  |

7

7. Гарантийные обязательства.

Изготовитель: «Multe Srl», Via VillaSuperiore, 82-42045 Luzzara (RE), Италия. Тел +39 0522 977563.  Изготовитель  гарантирует   соответствие   изделия   всем   требованиям (ГОСТ 28408-89) при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения. Срок гарантии 1 год со дня продажи тали.  Ваши пожелания и претензии направлять по адресу: 115201, г. Москва, ул. Котляковская, д. 6 стр.8, тел: 789-66-67.

8. Правила хранения и транспортировки.

8.1. Таль до расконсервации должна храниться в закрытом помещении или под навесом.

8.2. Консервация тали изготовителем обеспечивает ее защиту от коррозии 1 год.

8.3. Расконсервированная  таль  во время,  когда она не используется,  должна храниться в закрытом помещении или под навесом на деревянном поддоне или стеллаже.

8.4. Для транспортировки  таль  должна быть законсервирована и упакована в жесткую тару.

9.Утилизация

9.1. Крюк подлежит утилизации в случае, когда его внешний диаметр увеличивается до 10% от своего первоначального размера (а2+D10%), а его толщина уменьшается на 5% (h – D5%).

9.2. Утилизация  цепи необходима в случае, когда её длина увеличивается до 2-3% от своего первоначального значения.

8

10. Сведения о продаже

# Заводской номер  № ..............………

Дата выпуска:  ………………………..

Продавец……………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

МП

Дата продажи: «_______»__________________200_г.

9

11. Сведения о ремонте тали.

| Дата | Сведения о ремонте тали или замене ее узлов и деталей | Подпись лица, ответственного за содержание тали |
| --- | --- | --- |

10