# Text boxes

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ШТАБЕЛЁР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С РУЧНЫМ ПОДЪЕМОМ

TISEL

Модель – Т-0516, Т -1016, Т –Т1030,

Т -1020.Т-1516

RUS

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 | Инструкция по эксплуатации | 2 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Технические характеристики | 3 |
| 3 | Основные требования по обслуживанию | 5 |
| 4 | Правила по технике безопасности | 6 |
| 5 | Замена масла в гидроузле | 7 |
| 6 | Техобслуживание | 9 |
| 7 | Неполадки, их причины, способы устранения | 10 |

1	ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед эксплуатацией внимательно прочтите инструкцию!

Соблюдайте технику безопасности!

Сохраните данный документ!

1.	Данное оборудование полностью укомплектовано и готово к работе.

2.	При получении штабелера необходимо проверить его комплектацию.

3.	Условия эксплуатации, способы погрузки и перемещения должны отвечать требованиям техники безопасности.

4.	Для того чтобы поднять вилы, необходимо последовательно переводить ручку из верхнего положения в нижнее, также подъем может осуществлять при помощи педали расположенной под ручкой.

5.	Для того чтобы опустить вилы, необходимо повернуть рукоятку расположенную справа от ручки по часовой стрелки.

6.	Для того чтобы зафиксировать штабелер, необходимо педаль тормоза перевести в нижнее положение.

## 2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование |  | Т-0516 | Т -1016 | Т -1030 | Т -1516 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Грузоподъемность | kg | 500 | 1000 | 1000 | 1500 |
| Максимальная высота подъема | mm | 1600 | 1600 | 3000 | 1600 |
| Минимальная высота. От пола. | mm | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Габаритная длина | mm | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 |
| Габаритная ширина | mm | 800 | 900 | 900 | 800 |
| Габаритная высота при поднятых вилах | mm | 2080 | 2080 | 3450 | 2080 |
| Габаритная высота при опущенных вилах | mm | 2080 | 2080 | 2050 | 2080 |
| Длина вил | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Общая ширина вил | mm | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Ширина лонжерона | mm | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Минимальный радиус поворота | mm | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| Масса штабелера | kg | 230 | 255 | 385 | 320 |

3	ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

Штабелер должен использоваться в соответствии с ниже перечисленными правилами.

- оператор должен быть ознакомлен с инструкциями по эксплуатации.

- оператор должен уметь обращаться с данным оборудованием в соответствии с прилагаемой инструкцией.

- данное оборудование предназначено для работы на ровных и твердых поверхностях, разрешенный угол наклона 3%.

- рабочий диапазон температур от –25( до +45(С.

- строго запрещено отсоединять различного рода защитные и предохраняющие приспособления. Требуется специальное разрешение для использования штабелера в местах, где риск возгорания или взрыва очень высок.

- при максимальной загрузке управлять штабелером могут 2 оператора одновременно.

- ни в коем случае нельзя превышать грузоподъемность штабелера. Оператор должен убедиться в том, что груз правильно размещен и закреплен на вилах, груз не должен свисать с вил более чем на 50 мм. Ни в коем случае не пытайтесь тащить штабелер, используя электрические или механические тяговые приспособления.

- запрещается передвигать штабелер с поднятыми вилами.

- во время подъема или опускания груза устройство должно быть зафиксировано тормозом.

ВНИМАНИЕ: Производитель не несет ответственности в случае нанесения ущерба или при несчастном случае, если это вызвано несоблюдением инструкций по эксплуатации данного вида оборудования.

## 4	ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- перемещать штабелер с грузом необходимо осторожно, обращая внимание на повороты и неровную поверхность.

- при перемещении по неровной поверхности груз должен находиться в максимально приближенном к раме штабелера положении.

- по окончанию работы штабелер должен быть разгружен, при этом вилы должны быть опущены до минимальной высоты.

- данный вид оборудования не предназначен для перевозки или подъема людей.

- нельзя находиться или проходить под поднятыми вилами.

- прежде чем начать подъем или опускание груза оператор должен убедиться в том, что рабочее пространство свободно.

## 5	ЗАМЕНА МАСЛА В ГИДРОУЗЛЕ

Для данных моделей штабелера подходит гидравлическое масло типа ВМГЗ ТУ 38 101 479.

Допускается применения масла АМГ-10 ГОСТ 6794-75 или других марок, имеющих аналогичные характеристики.

Класс чистоты рабочей жидкости не ниже 15 по ГОСТ 172-71.

Порядок действий при замене масла в гидроузле:

- Открутить гайку .

- Выкрутить клапан, слить масло.

- Опустить ручку вниз, чтобы удалить оставшееся масло.

- Залить через отверстие  под гайкой промывочную жидкость       для промывки системы.

- Установить клапан на место.

- Перевести ручку в нижнее положение .

- Залить новое масло.

- Закрутить гайку

- Через отверстие в гайке добавить масло до необходимого уровня.

6	ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

1.	Регулярная смазка трущихся частей и своевременная замена вышедших из строя позволяет продлить эксплуатационный срок оборудования.

2.	Техническое обслуживание должно производиться  в специальных сервисных центрах квалифицированными специалистами.

3.	Несоблюдение вышеуказанных требований может привести к преждевременному выходу оборудования из строя.

- Регулярно чистить, смазывать и подвергать проверке рабочие поверхности оборудования .

| Наименование | Срок | Выполняемые работы |
| --- | --- | --- |
| Цепь | каждые 4 недели | 1. Проверить регулировку цепи. |
|  |  | 2. Смазать цепь. |
| Тормоз | каждые 4 недели | Проверить все трущиеся части. Отрегулировать, если не фиксирует тележку. |
| Трущиеся части | каждые 4 недели | Смазывать. |
| Гидроузел | каждый год | Замена масла в соответствии с инструкцией. |
| Колеса и ролики | каждые 4 недели | Проверить степень износа, и при необходимости заменить. |

- НЕПОЛАДКИ, ИХ ПРИЧИНЫ, СПОСОБЫ

УСТРАНЕНИЯ

| Неисправность | Причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Вилы не поднимаются. | 1. Нет масла в гидравлической системе. 2. Клапан не отрегулирован. 3. Течь масла из клапана | 1. Добавить масло. 2. Отрегулировать гайку цепи ручки. 3. Очистить клапан или поменять его. |
| Вилы опускаются во время работы гидроузла | 1. Наличие воздуха в гидроузле. 2. Течь масла из клапана | 1. Установить управляющий рычаг в верхнее положение, и несколько раз покачать ручкой. 2.Очистить клапан или поменять его. |
| Вилы не поднимаются при первых движениях ручки | Наличие воздуха в гидроузле. | Установить управляющий рычаг в верхнее положение, и несколько раз покачать ручкой |
| Вилы не поднимаются на максимальную высоту | Недостаточный уровень масла | Добавить масло. |

Официальный представитель

компания